Mikrokomputery PC – Pamięć CMOS

Pod nazwą pamięci CMOS w komputerze PC zwykle rozumie się właściwą pamięć CMOS-RAM oraz układy z nią stowarzyszone: zegar czasu rzeczywistego, rejestry sterujące, port adresowy (70h) oraz dwukierunkowy port danych (71h). Funkcję pamięci konfiguracji i zegara czasu rzeczywistego spełnia układ MC 146818. W dalszym opisie skoncentrujemy się na pamięci konfiguracyjnej, pomijając zegar czasu rzeczywistego. Do wskazań tego ostatniego można odwoływać się przez funkcje przerwania 1Ah BIOS’u.

W pamięci CMOS przechowywane są niektóre parametry konfiguracyjne komputera PC. Inne elementy konfiguracji są wyznaczane w trakcie startu systemu przez procedury POST (Power On Self Test). Spośród zapamiętanych w pamięci CMOS elementów konfiguracji można wyróżnić te, które zajmują w każdym komputerze określone ściśle komórki, oraz te, których lokalizacja jest ustalana przez producenta płyty głównej. Część standardowa zajmuje adresy z zakresu 00h do 3fh. Dalej są komórki pamiętające elementy specyficzne.

Poniżej przedstawiona jest struktura pamięci CMOS w swej części standardowej.

| Adres (hex) | Zawartość |
| --- | --- |
| 00-09 | Dane zegara czasu rzeczywistego |
| 0a-0f | Rejestry A, B, C, D, E, F |
| 10 | Typy napędów dysków elastycznych |
| 11 | Zarezerwowany |
| 12 | Typy dysków twardych |
| 13 | zarezerwowany |
| 14 | Bajt konfiguracji |
| 15-16 | Rozmiar pamięci podstawowej w kB |
| 17-18 | Rozmiar pamięci extended w kB (wg Setupu) |
| 19-1a | Bajty dodatkowych informacji dysku 1 i 2 |
| 1b-1f | Zarezerwowane |
| 20-27 | Blok danych dysku twardego typu 47 |
| 28-2d | Zarezerwowane |
| 2e-2f | Suma kontrolna |
| 30-31 | Rozmiar pamięci extended (wg POSTu) |
| 32 | Stulecie (BCD) |
| 33 | Dane programu Setup |
| 34 | Zarezerwowane |
| 35-3c | Blok danych dysku typu 48 |
| 3d-3f | Zarezerwowane |

Opis wybranych komórek:

10h- typy napędów elastycznych

bity 7-4: typ pierwszego napędu dysków eleastycznych

0000-brak napędu

0001-5,25’’ 360kB

0010-5,25’’ 1,2MB

0011-3,5’’ 720kB

0100-3,5’’ 1,44Mb

bity 3-0: typ drugiego napędu (znaczenie jak wyżej)\inne kombinacje są zarezerwowane

12h – dyski twarde

bity 7-4: dysk pierwszy

0000 – nie zainstalowany

0001-1110 – kodowane binarnie typy 1-14

1111- typy 15-255. Numer w komórce 19h

bity 3-0:

typ drugiego dysku (znaczenie jak wyżej. Informacje dodatkowe w komórce 1ah)

14h – bajt konfiguracji

bity 7-6: liczba zainstalowanych napędów dysków miękkich

00 – jeden napęd

01 – dwa napędy

bity 5-4: sterownik monitora:

00 – sterownik z własnym BIOSem (np. EGA, VGA, SVGA)

01 – sterownik CGA w trybie 40 znaków/wiersz

10 – sterownik CGA w trybie 80 znaków/wiersz

11 – sterownik monochromatyczny (np. MDA, Hercules)

bity 3-2 zarezerwowane

bit 1: koprocesor

1 – jest

0 – brak

bit 0: napędy dysków elastycznych

1 – obecny co najmniej jeden

0 – brak napędów

20h-27h  - opis dysku twardego typu 47

20h-21h: liczba cylindrów

22h: liczba głowic

23h-24h: początek strefy prekompensacji

25h-26h:numer cylindra parkowania

27h: liczba sektorów na ścieżkę

35h-3ch – opis dysku twardego 48

(kolejne bajty mają znaczenie jak dla dysku 47)

Dostęp do komórek pamięci CMOS

Dostęp do poszczególnych komórek pamięci CMOS-RAM realizuje się poprzez wpisanie adresu komórki do rejestru adresowego pamięci CMOS (znajdującego się pod adresem 70h w przestrzeni we/wy komputera PC) oraz odczyt lub zapis z dwukierunkowego rejestru danych pamięci CMOS (znajdującego się pod adresem 71h w przestrzeni we/wy komputera PC).

UWAGA:

Bit 7 portu 70h steruje przerwaniami niemaskowalnymi NMI i dlatego przy wpisywaniu adresu komórki do tego portu nie należy zmieniać tego bitu!!!

Dodatek A

Przykładowe listingi programów napisanych w Turbo Pascalu oraz C, ze wstawką assemblerową, odczytującą bajt konfiguracji sprzętowej (adres 14h) oraz wyświetlające wartości kolejnych bitów począwszy od najmłodszego.

PASCAL

program CMOS;

var

BajtKonfiguracji: Byte;

BiezacyBajt: Byte;

i: Integer;

begin

asm

in al, 70h

and al, 10000000b

or al, 14h

out 70h, al

in al, 71h

mov BajtKonfiguracji, al

end; {asm}

BiezacyBajt:= BajtKonfiguracji;

Writeln(BajtKonfiguracji);

for i:= 1 to 8 do begin

Writeln (biezacyBajt and $01);

BiezacyBajt:= BiezacyBajt div 2;

end; {for}

Writeln;

end.

C

#include <stdio.h>

main(){

unsigned char BajtKonfiguracji;

unsigned char BiezacyBajt;

int i;

asm {

in al, 70h

and al, 10000000b

or al, 14h

out 70h,al

in al, 71h

mov BajtKonfiguracji, al

}

printf ("%i\n", BajtKonfiguracji);

BiezacyBajt= BajtKonfiguracji;

for (i=0; i<8; i++){

if ((BiezacyBajt & 0x01) == 0x01){

printf ("1\n");

}

else {

printf("0\n");

}

BiezacyBajt>>=1;

}

printf("\n");

return 0;

}

Dodatek B

Adresy internetowe stron dotyczących problemów związanych z BIOSem:

W języku polskim:

www.bios.pnet.pl

bios.help.pl

www.pcworld.pl/artykuly/0359.html

W języku angielskim:

www.ping.be/bios

Zadania do wykonania:

- Zapoznać się układem i zawartością wyżej wymienionych stron www

- Na podstawie informacji tam zawartych znaleźć oznaczenia numeru BIOSA oraz wersji płyty i zidentyfikować producenta płyt głównych komputerów znajdujących się w laboratorium

- Zapoznać się z programem SETUP komputerów w laboratorium. W szczególności odnaleźć opcje włączania/wyłączania pamięci Cache L1 i L2 (o ile opcje te są dostępne)

- Programem System Information z pakietu Norton Utilities zmierzyć wydajność systemu przy włączonych obu typach pamięci cache, włączonej tylko L1, tylko L2 oraz przy wyłączonych obu. Dla komputerów z dwoma systemami badania wydajności przeprowadzić w Dosie i pod Windows.

- W wybranym przez siebie języku programowania uruchomić przykładowy program (np. w Pascalu pod DOSem – w katalogu c:\tp\bin uruchomić program turbo)

- Zmodyfikować program, tak by odpowiadał na pytania:

  - Ile napędów dysków miękkich zainstalowano w komputerze?

  - Jakie są typy tych napędów?

  - Czy jest zainstalowany koprocesor?

  - Ile jest zainstalowanych dysków twardych?

  - Jakie są typy tych dysków? W przypadku typu 47 podać parametry dysku

  - Ile pamięci konwencjonalnej i rozszerzonej znajduje się w komputerze?

  - Jaki sterownik obsługuje pierwszy monitor komputera?